## Slide 1: カップラーメンタイマーの実装
仕様
設計
実装

## Slide 2: カップラーメンタイマの仕様
概要
  タイマを起動してから、設定した時間が経過したことを知らせる
  設定時間は30秒刻みで設定できる
スイッチとLEDの使い方
  LED1 : 電源がONであること （プログラムが動いていること）を表示
  LED2 : PUSH1が押されたことを表示
  LED4 : タイマが動いていることを表示
  SW1 : タイマを起動・停止
  PUSH1 : 設定時間を30秒延長

## Slide 3: カップラーメンタイマの仕様
外部仕様
  電源をONの間（プログラムが動いている間）、LED1の点灯・消灯を1秒間隔で繰り返す
  SW1がONになると設定時間を30秒にして、タイマを起動する
  SW1がOFFになると、タイマを停止する
  タイマが動いている間にPUSH1がONになると、ONの間LED2を点灯させ、設定時間を30秒延長する
  タイマが動いている間は、10秒間隔で、LED4を2回点滅させる．LED4の2回点滅は、点灯・消灯を0.25秒間隔で2回繰り返すことで行う
  設定時間が経過すると、LED4を15秒間点滅させた後、消灯する．LED4の点滅は、点灯・消灯を0.25秒間隔で繰り返すことで行う
10秒
0.25秒
0.25秒
0.25秒
0.25秒
0.25秒
0.25秒
0.25秒
0.25秒

## Slide 4: カップラーメンタイマーの実装
仕様
設計
実装

## Slide 5: 設計 : 基本設計方針
タスク
  タイマーを管理するタイマータスクと，LED4の点滅を行うLED4点滅タスクの2つ
周期ハンドラ
  スイッチの状態取得は周期ハンドラで行う
  各種時間生成も周期ハンドラで行う
イベント通知
  周期ハンドラ-タスク間、タスク間のイベント通知はイベントフラグにより行う

## Slide 6: 設計 : タイマータスク
イベント
  SW1 ON, SW1 OFF, PUSH1がON, 1秒経過
状態遷移図
PUSH1

## Slide 7: 設計 : LED4点滅タスク
イベント
  4回点滅要求, タイムアウト通知, OFF通知, 0.25秒経過
状態遷移図

## Slide 8: 設計 : 周期ハンドラと初期化ルーチン
周期ハンドラ
  LED1点滅ハンドラ : 1秒周期
  LED4点滅時間生成ハンドラ : 250m周期
  スイッチ状態取得ハンドラ : 10m周期
  基本時間生成ハンドラ : 1秒周期
初期化ルーチン
  ハードウェアを初期化
  スイッチの初期状態を初期化